## Slide 1: Robot d’intervention en milieu hostile Piloter les moteurs
Martin PEYCELON

## Slide 2: Sommaire
Étude de projet
Présentation détartiner « piloter les moteurs »
Finalité du projet

## Slide 3: Étude de robot
Echantillons contaminées: balles de ping-pong
Lieu d’intervention: dans une usine après un incendie
Pilotage a distance: MIT AI2 Companion/ Bluetooth

## Slide 4: Gantt

## Slide 5: Analyse du cahier des charge

## Slide 6: Définit tout les composant

## Slide 7: Arduino
La carte Arduino est une plateforme de prototypage open-source baser sur architecture ARM et ce programme en C et C++ deux langage proche du langage machine

## Slide 8: DRI0039
Le DRI0039 est un contrôleur moteur DC compacte, prouvent contrôler 4 monteur et gère le PWM et se contrôle par l’Arduino

## Slide 9: HC06
Le HC06 est une car de communication Bluetooth connu, pas cher, performante qui s'intègre bien avec Arduino

## Slide 10
ALIMENTER
DISTRIBUER
TRANSMETTRE
AGIR
Tension :1,2V
Capacité : 2500mAh
Acumulateur x6
2.5V -13.5V
Pont en H
Tension : 5V
Moteur x3
CONVERTIR
Rapport de réduction : 1:48
Vise sans fin
Longueur : 16 cm
prototype
…
…
…
Bras position basse
Bras position haute
CHAINE DE PUSSANCE

## Slide 11: Simulation sur Proteus avec un L298

## Slide 12: Simulation de Code pour un L298
Problème:
-Proteus sur changer donc pas de possibilité de test le code.
Solution :
-Faire le schéma et réaliser le câblage pour test en vrait

## Slide 13: Schéma de câblage Arduino+DRI0039+HC06
Problème:
-Pas de communication entre HC06 et Arduino.
Solution :
-Mettre TX de Arduino sur RX du HC06 et RX Arduino sur TX du HC06

## Slide 14: Réalisation

## Slide 15: Code Test de communication
Problème:
-Pas de communication entre HC06 et Arduino. Mais le HC06 est conter au téléphone

## Slide 16: Solution + code finale Bluetooth
Code supprimer ou modifier :
Solution:
-rajouter une librairie « SoftwareSerial.h »
-supprimer « byte input=0; » et le replacer par « int result=0; »
-utiliser la librairie « SoftwareSerial.h » pour communiquer avec le HC06
- ajout d’une ligne de débogage « Serial.println("Connected:");

## Slide 17: Code de déclaration de variable et de pin
Code finale
Code de base
Problème:
Le moteur ne peux pas est en LOW
Solution:
-déclaration des pin pour activer le HIGH

## Slide 18: Comment contrôles les moteur

## Slide 19: Contrôle de la pince avec les fin de course en mode descendre
« fin de course » LOW et variable « result »= 8
Pince descendu a sa buté
M3_dir a LOW pendant le temps défini pour descendre jusque en buté
si « result »=9 tout arête et action prioritaire

## Slide 20: Contrôle de la pince avec les fin de course monter
« fin de course » HIGH et variable « result »= 7
M3_dir a HIGH jusqu’à a « fin de course » LOW
si « result »=9 tout arête et action prioritaire
Pince monter a sa buté

## Slide 21: Conclusion